СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования

Ковардицкое

Муромского района

г.Муром 2017г.

Оглавление

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	3

Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения»	3

Раздел 2 «Направление развития централизованных систем водоснабжения»	19

Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»	21

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	33

Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	36

Раздел 6 «Оценка объемов  капитальных вложений в строительство, реконструкцию, модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»	36

Раздел 7 «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения»	37

Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»	37

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	38

Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»	38

Раздел 2 Балансы  сточных вод в системе водоотведения	42

Раздел 3 «Прогноз объема сточных вод»	44

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции  и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»	50

Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»	53

Раздел 6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»	53

Раздел 7 «Плановые значения показателей развития  централизованной системы водоотведения»	54

Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»	55

Инвентаризация водопроводных сетей и оборудования..	56

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Схема расположения водопроводных скважин

Схема водоснабжения с. Ковардицы

Схема водоснабжения с.Булатниково

Схема водоснабжения п.Зименки

Схема водоснабжения д.Иваньково

Схема водоснабжения д.Климово

Схема водоснабжения д.Кривицы

Схема водоснабжения д.Лазарево

Схема водоснабжения д.Михайлово

Схема водоснабжения д.Мордвиново

Схема водоснабжения с.Панфилово

Схема водоснабжения д.Пестенькино

Схема водоснабжения д.Савково

Схема водоснабжения д.Старые Котлицы

Схема водоснабжения д.Федорково

Схема водоснабжения д. Мишино

Схема водоотведения с.Булатниково

Схема водоотведения пос.Зименки

Схема водоотведения с.Панфилово

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения»

Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Обслуживание централизованной системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Ковардицкое Муромского района производит МУП «Ока».

Зонами эксплуатационной ответственности МУП «Ока» является централизованное водоснабжение в следующих населенных пунктах: пос. Зименки, с. Булатниково, д. Зарослово, д. Мордвиново, д.Климово, д. Межищи, д.Саванчаково, д. Ст. Котлицы, д.Лазарево, д.Иваньково, д. Пестенькино, с. Панфилово.

Зоной эксплуатационной ответственности АО ПЗ «Нива» является система централизованного водоснабжения с. Ковардицы.

В хозяйственном ведении МУП «Ока» находится 24 скважин, расположенные на территории МО «Ковардицкое Муромского района». Артезианские скважины в д.Кривицы и д.Мишино на балансе МУП «Ока» не состоят, а находятся на обслуживании.

На балансе МУП «Ока» находится 66,4 км сетей водопровода

В с.Ковардицы на балансе АО ПЗ «Нива» находятся  6 водонапорных скважин, 2 из которых – резервные, а также 5 водонапорных башен.  На балансе АО ПЗ «Нива»  находится 10 км сетей водопровода.

Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется в 21 крупных населенных пунктах поселения.

Территории, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуются малочисленностью населения. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

К таким населенным пунктам, в которых отсутствует централизованное водоснабжение, относятся 29 деревни: д.Афанасово, д.Бабурино, д.Бердищево, д.Березовка, д.Большое Юрьево, д.Валово, д.Грибково, д.Дмитриевка, д.Жемчужино, д.Загряжское, д.Катышево, д.Кольдино, д.Коржавино, д.Лесниково,  д.Малое Юрьево, д.Михалево, д.Новое Ратово, д.Новоселки, д.Новые Котлицы, д.Окулово, д.Охеево, д.Пополутово, разъезд 15км, д.Саксино, д.Сельцо, д.Соболево, д.Старое Ратово,  д.Черемисино, д.Шишлово.

# Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Таблица 1

Сведения по объектам водоснабжения

муниципального образования Ковардицкое Муромского района

| № п/п | Место расположение объекта | Наименование объекта | № скважин | Кол-во Водона-порных башен | Объем водонапорной башни, м3 | Наличие резервного эл/снабж-я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | пос.Зименки | Арт.скважина | №34550 | 1 | 25 | нет |
| 2 | д.Межищи | Арт.скважина | №1431/84 | 1 | 25 | нет |
| 3 | д.Межищи | Арт.скважина | №1573/10 | 1 | 25 | нет |
| 4 | д.Зарослово | Арт.скважина | №565/8 | 1 | 35 | нет |
| 5 | д.Климово | Арт.скважина | №1765/96 | 1 | 25 | нет |
| 6 | д.Мордвиново | Арт.скважина | №1915/102 | 1 | 25 | нет |
| 7 | д.Федорково | Арт.скважина | №1279/74 | 1 | 10 | нет |
| 8 | с.Булатниково | Арт.скважина | №1768/99 | 1 | 25 | нет |
| 9 | с.Булатниково | Арт.скважина | №1112/64 | 1 | 25 | нет |
| 10 | с.Булатниково | Арт.скважина | №159 | 1 | 25 | нет |
| 11 | с.Савково | Арт.скважина | №3668/174 | 1 | 25 | нет |
| 12 | с.Савково | Арт.скважина | №1769/100 | 1 | 35 | нет |
| 13 | с.Ст.Котлицы | Арт.скважина | №1766/97 | 1 | 25 | нет |
| 14 | д.Лазарево | Арт.скважина | №3288/164 | 1 | 25 | нет |
| 15 | д.Иваньково | Арт.скважина | №2315/120 | 1 | 25 | нет |
| 16 | д.Михайлово | Арт.скважина | №1116/68 | 1 | 25 | нет |
| 17 | д.Пестенькино | Арт.скважина | №3671/177 | 1 | 35 | нет |
| 18 | с.Панфилово | Арт.скважина | №1109/61 | 1 | 35 | нет |
| 19 | с.Панфилово | Арт.скважина | №1110/62 | 1 | 35 | нет |
| 20 | Вт.Безлесная | Арт.скважина | №1 | 1 | 25 | нет |
| 21 | ст.Безлесная | Арт.скважина | №2 |  |  | нет |
| 22 | д.Мишино | Арт.скважина | №1 | 1 | 25 | нет |
| 23 | д.Мишино | Арт.скважина | №2 | 1 | 25 | нет |
| 24 | д.Кривицы | Арт.скважина | №1 | 1 | 25 | нет |
| 25 | с.Ковардицы | Арт.скважина | №608/51 | 5 | 10 - 27,7 | нет |
| 26 | с.Ковардицы | Арт.скважина | №1764-95 |  |  | нет |
| 27 | с.Ковардицы | Арт.скважина | №2558/136 |  |  | нет |
| 28 | с.Ковардицы | Арт.скважина | №574/17 |  |  | нет |
| 29 | с.Ковардицы | Арт.скважина | №2051/108 (резерв.) |  |  | нет |
| 30 | с.Ковардицы | Арт.скважина | №3570-178 (резерв.) |  |  | нет |
| 31 | д.Рамежки | Арт.скважина | №1 | 1 | 35 | нет |
| 32 | д.Пестенькино | Арт.скважина | №2 | 1 | 50 | нет |
| 33 | д.Пестенькино | Арт.скважина | №3 | 1 |  | нет |

* В с. Ковардицы на балансе  АО ПЗ «Нива» находятся две резервные скважины № 205/108 и № 3570/178, согласно акта о консервации №157 от 10.09.2007г.

Таблица 2. Централизованные системы водоснабжения, входящие в состав зоны эксплуатационной ответственности МУП «Ока»

| №п/п | Населенный пункт | Протяженность водопроводных сетей, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос.Зименки | 4000 | 100 |
| 2 | д.Межищи | 2130 | 100 |
| 3 | д.Зарослово | 500 | 100 |
| 4 | д.Климово | 600 | 100 |
| 5 | д.Мордвиново | 130 | 100 |
| 6 | д.Федорково | - | - |
| 7 | с.Булатниково | 6520 | 100 |
| 8 | с.Савково | 3000 | 100 |
| 9 | с.Ст.Котлицы | 1510 | 100 |
| 10 | с.Лазарево | 2000 | 100 |
| 11 | д.Иваньково | - | - |
| 12 | д.Михайлово | 1300 | 100 |
| 13 | д.Пестенькино | 4700 | 100 |
| 14 | с.Панфилово | 8450 | 100 |
| 15 | ст.Безлесная | 1525 | 100 |
| 16 | д.Мишино | 3050 | 100 |
| 17 | д.Кривицы | 1590 | 100 |
| 18 | д.Пестенькино - д. Рамежки | 13350 | 100 |

Таблица 3. Централизованные системы водоснабжения, входящие в состав зоны эксплуатационной ответственности АО ПЗ «Нива»

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность водопроводных сетей, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Ковардицы | 10000 (согласно инвент. карты) |  |

Таблица 3.1. Протяженность существующей централизованной системы водоснабжения с. Ковардицы (согласно схеме см. графическую часть).

| Улица | Диаметр | Протяженность, м | Кол-во колодцев |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Физкультурная | Ст 100 | 1825 | 29 |
| ул. Центральный поселок | Ст 100 | 750 | 6 |
| ул. Зеленая | Ст 100 | 850 | 19 |
| ул. Молодежная | Ст 100 | 450 | 2 |
| ул. Вишневая | Ст 100 | 1465 | 21 |
| ул. Дзержинского (нечетн. сторона) | ПЭ110 | 2231 | 7 |
| ул. Дзержинского (четн. сторона) | Ст100 | 1850 | 7 |
| ул. Сосновый Бор | Ст100 | 1040 | 8 |
| Башня 4 – М3 (мех. Мастерская) | Ст100 | 925 | 1 |
| Башня 4 – М6 (свиноферма) | Ст89 | 614 | 1 |
| Башня 4 – Л4 (ул. Дзержинского) | Ст100 | 500 | - |
| ул. Новая | Ст100 | 880 | 3 |
| Итого |  | 13380 |  |

Таблица 3.2  Протяженность отдельной водопроводной сети для водоснабжения молочно-товарной фермы, используемой для нужд АО ПЗ «Нива» (согласно схеме см. графическую часть)

| Улица | Диаметр | Протяженность, м | Кол-во колодцев |
| --- | --- | --- | --- |
| От башни 1 до молочно-товарной фермы |  | 51 |  |
| Итого |  | 51 |  |

Описание результатов  технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая: описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений; описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды; описание состояния и функционирования существующих насосных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного уровня напора (давления); описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям; описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, влияющих на качество и безопасность воды; описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

На территории Ковардицкого поселения зарегистрировано 33 скважины.  Ориентировочная мощность скважин, находящихся на балансе МУП «Ока» - 6432 м3/сут.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин.

В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артскважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.

Водоснабжение малых неперспективных населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

Система существующего холодного водоснабжения с. Ковардицы представляет собой комплекс сооружений:

- Централизованная сеть холодного водоснабжения, находящаяся в зоне эксплуатационной ответственности АО ПЗ «Нива». Данная водопроводная сеть предназначена для подачи технической воды абонентам. В состав сети включены:

Водопроводные башни – 3 шт.

Насосные станции 1-го подъема – 3 шт.

Водопроводные линии протяженностью – 13380м (см. таблицу 3.1).

- Отдельная водопроводная сеть для водоснабжения молочно-товарной фермы, используемая для нужд АО ПЗ «Нива». В состав сети включены:

Водопроводная башня – 1 шт.

Насосная станция 1-го подъема – 1 шт.

Водопроводная линия протяженностью – 51 м (см. таблицу 3.3)

На территории с. Ковардицы также имеется часть централизованной водопроводной сети о. Муром, поставляющая холодную воду питьевого качества абонентам по ул. Лесная 1, ул. Лесная 3, ул. Лесная 4, ул. Лесная 5 с. Ковардицы. Источник водоснабжения находится на территории о. Муром за пределами населенного пункта.  В состав части сети на территории с. Ковардицы включены:

Водопроводные линии протяженностью – 4206м (согласно схеме см. графическую часть).

Сведения об источниках и объектах водоснабжения Ковардицкого сельского поселения представлены в таблице 4.

Таблица 4

Сведения по объектам водоснабжения МО Ковардицкое Муромского района

| № п/п | Местоположение скважины и географические координаты скважины | № скважины | Кол-во водонапорных башен | Объем водонапор ной башни, м3 | Наличие резервного эл/снабж-я | Эксплуат. водоносный горизонт | Глубина скважины, м | Марка насоса | Дебет скважины, м3/ч | Протяженность водопроводных сетей, м | Диаметр сетей, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пос.Зименки (55°39ʹ42ʹʹс.ш. 41°49ʹ20ʹʹв.д.) | 34550 | 1 | 25 | нет | С3 | 70 | ЭВЦ 8-25-100 | 20 | 4000 | 100 |
| 2 | д.Межищи (55°42ʹ07ʹʹ с.ш., 41°48ʹ50ʹʹв.д.) | №1431/84 | 1 | 25 | нет | Р2t-С3 | 57 | ЭВЦ 6-16-110 | 9,6 | 2130 | 100 |
| 3 | д.Межищи 55°42ʹ17ʹʹс.ш. 41°47ʹ35ʹʹв.д. | 1573/10 | 1 | 25 | нет | Р2t | 35 | ЭВЦ 6-16-75 | 26 |  | 100 |
| 4 | д.Зарослово 55°38ʹ28ʹʹc.ш. 41°46ʹ09ʹʹв.д. | 565/8 | 1 | 35 | нет | С3 | 41,7 | ЭВЦ 6-16-110 | 12 | 500 | 100 |
| 5 | д.Климово 55°45ʹ22ʹʹс.ш. 41°47ʹ09ʹʹв.д. | 1765/96 | 1 | 25 | нет | P2kz | 67 | ЭВЦ 6-16-110 | 6 | 600 | 100 |
| 6 | д.Мордвиново 55°39ʹ42ʹʹс.ш. 41°44ʹ36ʹʹв.д. | 1915/102 | 1 | 25 | нет | С3g-P1a | 56 | ЭВЦ 6-16-185 | 24 | 130 | 100 |
| 7 | д.Федорково 55°42ʹ27ʹʹс.ш. 41°43ʹ40ʹʹв.д. | 1279/74 | 1 | 10 | нет | C3 | 77 | ЭВЦ 6-16-185 | 7.2 | - | - |
| 8 | с.Булатниково 55°41ʹ08ʹʹс.ш. 41°46ʹ22ʹʹв.д. | №1768/99 | 1 | 25 | Нет | C3 | 40 | ЭВЦ 6-16-185 | 9 | 6520 | 100 |
| 9 | с.Булатниково 55°36ʹ38ʹʹс.ш. 41°45ʹ55ʹʹв.д. | №1112/64 | 1 | 25 | Нет | C3 | 52 | ЭВЦ 8-16-70 | 15 |  | 100 |
| 10 | с.Булатниково 55°40ʹ58ʹʹс.ш. 41°45ʹ38ʹʹв.д. | №159 | 1 | 25 | Нет | С3 | 80 | ЭВЦ 6-16-75 | 26 |  | 100 |
| 11 | с.Савково 55°40ʹ48ʹʹс.ш. 41°54ʹ30ʹʹв.д. | №3668/174 | 1 | 25 | Нет | С3 | 60 | ЭВЦ 6-16-75 | 20,6 | 3000 | 100 |
| 12 | с.Савково 55°40ʹ44ʹʹс.ш. 41°54ʹ44ʹʹв.д. | №1769/100 | 1 | 35 | Нет | P2t-L3 | 52 | резервная | 18 |  | 100 |
| 13 | с.Старые Котлицы 55°43ʹ03ʹʹс.ш. 41°55ʹ48ʹʹв.д. | №1766/97 | 1 | 25 | Нет | С3 | 52 | ЭВЦ 6-10-100 | 4 | 1510 | 100 |
| 14 | с.Лазарево 55°33ʹ12ʹʹс.ш. 41°55ʹ23ʹʹв.д. | №3288/164 | 1 | 25 | Нет | С3-Р1а | 95 | ЭВЦ 8-25-110 | 16 | 2000 | 100 |
| 15 | д.Иваньково 55°33ʹ12ʹʹс.ш. 41°57ʹ24ʹʹв.д. | №2315/120 | 1 | 25 | Нет | С3-Р1а | 72 | ЭВЦ 8-25-125 | 18 | - | - |
| 16 | д.Михайлово 55°34ʹ54ʹʹс.ш. 41°49ʹ49ʹʹв.д. | №1116/68 | 1 | 25 | Нет | Q2-C3 | 71 | ЭВЦ 8-25-100 | 3.3 | 1300 | 100 |
| 17 | д.Пестенькино 55°36ʹ38ʹʹ с.ш. 41°51ʹ50ʹʹ в.д. | №3671/177 | 1 | 35 | Нет | Q2-C3 | 70 | ЭВЦ 8-25-100 | 25 | 4700 | 100 |
| 18 | с.Панфилово 55°30ʹ31ʹʹс.ш. 42°04ʹ21ʹʹв.д. | №1110/62 | 1 | 35 | Нет | С3 | 83 | ЭВЦ 6-10-100 | 10 | 8450 | 100 |
| 19 | с.Панфилово 55°31ʹ10ʹʹс.ш. 42°04ʹ21ʹʹв.д. | №1109/61 | 1 | 35 | Нет | Н2-С3 | 71 | ЭВЦ 8-25-100 | 6,5 |  | 100 |
| 20 | ст.Безлесная 55°45ʹ03ʹʹс.ш. 41°46ʹ09ʹʹв.д. | №1 | 1 | 25 | Нет | Р2t-С3 | 77 | ЭВЦ 6-16-100 | 16 | 1525 | 100 |
| 21 | ст.Безлесная 55°44ʹ57ʹʹс.ш. 41°46ʹ10ʹʹв.д. | №2 | 1 | 25 | Нет | Р2t-С3 | 60 | ЭВЦ 6-16-100 | 18 |  | 100 |
| 22 | д.Мишино | №1 | 1 | 25 | Нет | С3 | 70 | ЭВЦ 6-16-100 | 18 | 3050 | 100 |
| 23 | д.Мишино | №2 | 1 | 25 | Нет | С3 | 70 | ЭВЦ 6-16-100 | 18 |  | 100 |
| 24 | д.Кривицы | №1 | 1 | 25 | Нет | С3 | 70 | ЭВЦ 6-16-100 | 16 | 1590 | 100 |
| 25 | с.Ковардицы | №608/51 | 5 | 15-25 | Нет | P2kz | 55-98 |  | 10-27,7 | 10000 (согласно инв. карты) |  |
| 26 | с.Ковардицы | №1764-95 |  |  | Нет | P2kz |  |  |  |  |  |
| 27 | с.Ковардицы | №2558/136 |  |  | Нет | P2kz |  |  |  |  |  |
| 28 | с.Ковардицы | №574/17 |  |  | Нет | P2kz |  |  |  |  |  |
| 29 | с.Ковардицы | №2051/108 (резерв.) |  |  | Нет | P2kz |  |  |  |  |  |
| 30 | с.Ковардицы | №3570-178 (резерв.) |  |  | Нет | P2kz |  |  |  |  |  |
| 31 | д.Пестенькино | №3 | 1 | 50 | Нет |  | 70 | ЭВЦ 6-16-100 | 25 | 13350 | 100 |
| 32 | д.Пестенькино | №4 | 1 |  |  |  | 70 | ЭВЦ 6-16-100 | 25 |  |  |
| 33 | д. Рамежки | №1 | 1 | 25 | Нет |  | 70 | ЭВЦ 6-16-100 | 25 |  |  |

Сведения по объектам водоснабжения МО Ковардицкое Муромского района об установленной автоматике, предоставленные МУП «Ока».

Таблица 5

| № п/п | Номер артскважины | Место расположения | Марка частотного преобразователя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | № 1109/61 | с. Панфилово | СТА-СЗ-СS |  |
| 2 | №1769/100 | д. Савково | СТА-С2 |  |
| 3 | №3671/177 | д.Пестенькино | ПЧ-ТТПТ-28-380-50-02-УХЛ4 |  |
| 4 | 1112/64 | с. Булатниково (Новая) | СТА-С2.М1 |  |
| 5 | 1768/99 | с. Булатниково (школа) | СТА-С5-СР.М1 |  |

Источником хозяйственно-питьевого (коммунального) водоснабжения служат подземные воды гжельско-ассельского водоносного горизонта. Скважины оборудованы погружными насосами ЭЦВ производственной мощностью 3505,46 тыс.м3 (9604 м3 в сутки).

На балансе МУП «Ока» находится 66,4 км сетей водопровода, из которых 11,860км – износ100%. Износ сетей и оборудования приводит к возникновению аварийных ситуаций на водопроводе:

- замена глубинных насосов на артскважинах, обслуживаемых МУП «Ока»:

# Таблица 6

| Количество артскважин | Произведена замена |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 8 | 7 | 3 | 4 |

# Сведения о  замене насосов на артскважинах с. Ковардицы, находящихся на балансе АО ПЗ «Нива», отсутствуют.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Население снабжается водой из артскважин, расположенных на территории поселения, водоподготовка отсутствует. Контроль качества питьевых вод осуществляется на основании лабораторных исследований, проводимых аккредитованными лабораториями по контролю качества питьевых вод.

МУП «Ока»  проводит производственный контроль качества питьевых вод путем отбора проб:

- в местах расположения водоисточников – в год не менее 140;

- в распределительной сети – в месяц не менее 10.

Количество проб в водоисточниках и сети может изменяться при  изменении режима водообеспечения: вывода в резерв артскважин или при вводе новых артскважин; введения в эксплуатацию новых ВРК.

При обнаружении нестандартных проб, проводится дезинфекция, а затем проводится повторный микробиологический, органолептический анализ питьевых вод. Анализ качества питьевых вод устанавливается по показателям:

- микробиологическим;

- органолептическим;

- обобщенным;

- неорганическим.

Химический анализ водоисточников и распределительной сети производится согласно ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая».

Микробиологический анализ проводится согласно МУК 4.2.1018-01.

Производственный контроль качества питьевой воды проводится согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы на 2016-2020 годы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Превышение отмечено по 2 показателям: железу общему и общей жесткости.

Питьевая вода из артезианских скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».   По санитарно-химическим показателям питьевая вода не соответствует СанПиН в основном по содержанию железа суммарного и общей жесткости в артскважинах №1112/64 (с.Булатниково), №3116/68 (д.Михайлово), №1109/61, 1110/62 (с.Панфилово).

При транспортировке питьевой воды через распределительную сеть, она также насыщается железом, что является вторичным загрязнением. Поэтому вода в водоразборных колонках имеет превышение по содержанию железа и общей жесткости. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети производится по 11 показателям ежемесячно и по 5 неорганическим показателям ежеквартально. В целях улучшения качества питьевой воды из артскважин, имеющих показатели содержания железа и общей жесткости, предусматривается строительство станций обезжелезивания и установка оборудования для умягчения воды.

Рекомендуемые мероприятия по приведению качества воды, подаваемой потребителю в соответствии с нормативами установленными законодательством РФ на централизованных системах водоснабжения в границах территории муниципального образования Ковардицкое  приведены в таблице 7.

Таблица 7

Рекомендуемые мероприятия по приведению качества воды, подаваемой потребителю в соответствии с нормативами установленными законодательством РФ на централизованных системах водоснабжения в границах территории муниципального образования Ковардицкое.

| № п/п | Наименование арт.скважин | Мероприятия (методы обработки воды) | Исполнитель мероприятий | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Произ-водите-льность, м3/ч | Стоимость работ тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с.Булатниково №1112/64 | Установка оборудования для умягчения воды | Организация, эксплуатирующая комплекс водопроводных инженерных сооружений (водопроводные сети) | 1-2 | 56,8 |
| 2 | д.Савково №1769/100 | Установка оборудования для умягчения воды | Организация, эксплуатирующая комплекс водопроводных инженерных сооружений (водопроводные сети) | 1-2 | 56,8 |
| 3 | с.Панфилово №1110/62 | Установка оборудования для обезжелезивания | Организация, эксплуатирующая комплекс водопроводных инженерных сооружений (водопроводные сети) | 2 | 2000,0 |
| 4 | с. Панфилово №1110/61 | Установка оборудования для обезжелезивания | Организация, эксплуатирующая комплекс водопроводных инженерных сооружений (водопроводные сети) | 3 | 2000,0 |
| 5 | д.Михайлово №1116/68 | Установка оборудования для обезжелезивания | Организация, эксплуатирующая комплекс водопроводных инженерных сооружений (водопроводные сети) | 0,5-1 | 56,8 |
|  | Итого: |  |  |  | 4170,4 |

На балансовой принадлежности АО ПЗ «Нива» имеется уличная водопроводная сеть протяженностью 10000 м в с. Ковардицы. Вода, предоставляемая абонентам сети, является технической. Данных о проведении контроля качества воды не имеется.

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, больницы и т.п.), коммерческие организации.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет: для населенных пунктов с числом жителей до 1 тыс.чел. -  5л/с, свыше 1 тыс.чел. – 10л/с.

В соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства, расходы воды по всем потребителям приведены в таблице.

Таблица 8

Баланс водопотребления

| Наименование | Мощность существ. сооружения | Водопотребление, тыс.м3/сут | Дефицит мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты (забор воды из артскважин) | 9,97 | 1,038 | - |
| Сельские населенные пункты (забор воды из шахтных колодцев) | - | 0,051 | - |
| ВСЕГО по поселению | 9,97 | 1,089 | - |

# Запасы подземных артезианских вод в настоящее время обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении  сельского поселения.

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного уровня напора (давления)

В населенных пунктах сельского поселения водоснабжение предусматривается от самостоятельных систем водоснабжения, которые проектируются по следующим схемам:

- Водозабор из артскважин с расходом до 300м3/сут.:

а) артскважины, оборудованные погружными насосами;

б) регулирующие емкости (водонапорные башни);

в) установка частотных преобразователей для регулирования давления в системе водоснабжения;

г) разводящая сеть с водоразборными колонками и пожарными гидрантами.

# Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

# Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Характеристика сетей водоснабжения

Протяженность сетей водопровода 66,4 км., в т.ч.:

- по диаметрам до159мм – 65,6 км.

- по материалам труб:

- асбестоцементная – 1,6км,

- сталь –5,7км

- чугун – 22,0км

- ПНД –  36,2км

- по типу:

- водоводы – 0,52км

- уличные сети – 65,0 км.

Износ сетей и оборудования приводит к возникновению аварийных ситуаций на водопроводе:

По данным, предоставленным МУП «Ока»:

- устранение утечек на водопроводных сетях, устранение утечек в колодцах

Таблица 9

| Протяженность сетей | Устранение утечек |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 66,4 км | 53 | 30 | 31 | 36 |

# - ремонт водоразборных колонок                                                         Таблица 10

| Количество ВРК всего | Ремонт ВРК |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 200 | 30 | 35 | 42 | 42 |

# По данным МУП «Ока» средний процент износа систем водоснабжения составляет 89,6%.

# Таблица 11

# Процент износа систем водоснабжения

| № п/п | Сети водоснабжения | Год ввода | Протяженность, м | Остаточная стоимость | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Булатниково | 1972 | 6520 | 0 | 100 |
| 2 | д.Мордвиново | 1970 | 130 | 0 | 100 |
| 3 | п.Зименки | 1974 | 400 | 0 | 100 |
| 4 | д.Межищи | 1970 | 2130 | 116,4 | 75 |
| 5 | ст. Безлесная | 1977 | 1525 | 278,4 | 81 |
| 6 | с. Панфилово | 1966 | 1900 | 62,65 | 84 |
|  |  | 1978 | 700 | 0 | 100 |
|  |  | 1987 | 2300 | 124 | 87 |
|  |  | 1988 | 3550 | 59,55 | 84 |
| 7 | д. Пестенькино | 1987 | 4700 | 266,4 | 85 |
| 8 | д.Михайлово | 1986 | 1300 | 155 | 83 |
| 9 | д. Савково | 1997 | 3000 | 57,5 | 86 |
| 10 | с. Лазарево | 1980 | 2000 | 0 | 100 |
| 11 | Ст. Котлицы | 1969 | 1510 | 0 | 100 |
| 12 | Климово | 1969 | 600 | 0 | 100 |
| 13 | Ст. Безлесная | 1972 | 1525 |  | 27 |
| Итого |  | 33790 |  |  |
| По договорам |  |  |  |  |
| 14 | д. Мишино | 2009 | 3050 |  | 0 |
| 15 | с. Булатниково | 2014 | 15846 |  | 0 |
| 16 | д.Кривицы | 1965 | 1590 |  | 100 |
| 17 | Д.Рамежки (Пестенькино) | 2014 | 13350 |  | 0 |
| Итого |  | 33836 |  |  |
| Всего: |  | 67626 |  |  |

# Данные по ремонту и устранению утечек, а также по износу оборудования и  сетей водопровода, находящихся  на балансе АО ПЗ «Нива» отсутствуют.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, влияющих на качество и безопасность воды

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- разрушение смотровых колодцев;

- кража люков с колодцев;

- сверхнормативные потери ресурсов (воды).

- санитарно-техническое состояние сельских водозаборов удовлетворительное, в 2016 г. утверждены проекты зон ЗСО. График устройства зон санитарной охраны приведен в таблице 7.1

- ключевыми рисками, возникающими при эксплуатации сетей, являются попадание загрязняющих веществ через разрушенные колодцы, сломанные водоразборные колонки и пожарные гидранты и наличие электрических кабелей в непосредственной близости от стальных водопроводов, приводящих к их преждевременному износу.

График проведения санитарно-оздоровительных мероприятий по устройству ограждений территории первого пояса подземных источников водоснабжения водопроводных сооружений МУП «Ока» Ковардицкого сельского поселения

Таблица 12

| № п/п | Наименование артскважин | Установленный размер I пояса (радиус) согласно проекта | Протяженность огражления, м | Срок выполнения | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | д. Зарослово № 565/8 | 15м | 94,2 | 30.10.2018 |  |
| 2 | д.Мордвиново №1915/102 | 30м | 188,4 | 30.10.2018 |  |
| 3 | д.Федорково № 1279/74 | 30м | 188,4 | 30.10.2018 |  |
| 4 | с. Булатниково № 1112/64 | 30м | 188,4 | 30.10.2018 |  |
| 5 | с. Булатниково № 1768/99 | 30м | 188,4 | 30.10.2018 |  |
| 6 | с. Булатниково №159 | 30м | 188,4 | 30.10.2018 |  |
| 7 | д. Савково № 3668/174 (резерв) | 15м | 94,2 | 30.10.2018 |  |
| 8 | д.Савково № 1769/100 | 30м | 188,4 | 30.10.2018 |  |
| 9 | с. Панфилово № 1110/62 | 30м | 188,4 | 30.10.2018 |  |
| 10 | с. Панфилово № 1110/61 | 30м | 188,4 | 30.10.2018 |  |
| 11 | д.Межищи № 1431/84 | 30м | 188,4 | 30.10.2018 |  |
| 12 | д. Межищи №1573/10 | 30м | 188,4 | 30.10.2019 |  |
| 13 | п.Зименки № 34550 | 30м | 188,4 | 30.10.2019 |  |
| 14 | д. Михайлово №1116/68 | 30м | 188,4 | 30.10.2019 |  |
| 15 | с. Лазарево № 3288/164 | 30м | 188,4 | 30.10.2019 |  |
| 16 | ст. Безлесная №1 | 30м | 188,4 | 30.10.2019 |  |
| 17 | ст. Безлесная №2 | 30м | 188,4 | 30.10.2019 |  |
| 18 | д. Старые Котлицы №11766/97 | 30м | 188,4 | 30.10.2019 |  |
| 19 | д. Пестенькино №3671/177 | 30м | 188,4 | 30.10.2019 |  |
| 20 | д. Климово №1765/96 | 30м | 188,4 | 30.10.2019 |  |

# Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

# Централизованное горячее водоснабжение в муниципальном образовании Ковардицкое Муромского района отсутствует.

Технические характеристики по устройству ограждений территории первого пояса подземных источников водоснабжения водопроводных сооружений, расположенных на территории муниципального образования Ковардицкое.

| № п/п | Наименование артскважин | Установленный размер I пояса (радиус) согласно проекта | Протяженность ограждения, м | Стоимость работ по устройству ограждений (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д. Зарослово № 565/8 | 15м | 94,2 | 251,318 |
| 2 | д.Мордвиново №1915/102 | 30м | 188,4 | 502,636 |
| 3 | д.Федорково № 1279/74 | 30м | 188,4 | 502,636 |
| 4 | с. Булатниково № 1112/64 | 30м | 188,4 | 502,636 |
| 5 | с. Булатниково № 1768/99 | 30м | 188,4 | 502,636 |
| 6 | с. Булатниково №159 | 30м | 188,4 | 502,636 |
| 7 | д. Савково № 3668/174 (резерв) | 15м | 94,2 | 251,318 |
| 8 | д.Савково № 1769/100 | 30м | 188,4 | 502,636 |
| 9 | с. Панфилово № 1110/62 | 30м | 188,4 | 502,636 |
| 10 | с. Панфилово № 1110/61 | 30м | 188,4 | 502,636 |
| 11 | д.Межищи № 1431/84 | 30м | 188,4 | 502,636 |
| 12 | д. Межищи №1573/10 | 30м | 188,4 | 502,636 |
| 13 | п.Зименки № 34550 | 30м | 188,4 | 502,636 |
| 14 | д. Михайлово №1116/68 | 30м | 188,4 | 502,636 |
| 15 | с. Лазарево № 3288/164 | 30м | 188,4 | 502,636 |
| 16 | ст. Безлесная №1 | 30м | 188,4 | 502,636 |
| 17 | ст. Безлесная №2 | 30м | 188,4 | 502,636 |
| 18 | д. Старые Котлицы №11766/97 | 30м | 188,4 | 502,636 |
| 19 | д. Пестенькино №3671/177 | 30м | 188,4 | 502,636 |
| 20 | д. Климово №1765/96 | 30м | 188,4 | 502,636 |

# Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

# Муниципальное образование Ковардицкое Муромского района не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов. Глубина промерзания от 0,9 до 1,7 м.

# Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

# Объектами централизованной системы водоснабжения на законном основании владеет МУП «Ока», АО ПЗ «Нива».

## Раздел 2 «Направление развития централизованных систем водоснабжения»

# Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

# Программа социального развития села и курс на рост сельскохозяйственного производства ставят новые задачи развития систем водоснабжения. Более 50% централизованных систем нуждаются в техническом улучшении, в том числе в реконструкции, расширении и восстановлении. Это возможно благодаря государственным целевым программам. Практика показала: разумный подход к модернизации способен не только обеспечить село качественной водой, но и может дать реальную экономию, в том числе за счет снижения энергопотребления.

# Централизованные системы, их обслуживающие, в основном включают водозаборные сооружения, насосные станции, очистные сооружения, водонапорные башни, резервуары чистой воды, магистральные водоводы и водопроводные сети. В связи с этим в первую очередь предусматривается строительство новых скважин и регенерация действующих. Наряду с отечественными погружными насосами целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатации. Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 30 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для местных ЖКХ. Восстановление же башни — трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Одним из решений может быть замена башен на гидропневматические баки с использованием насосных агрегатов с частотным приводом.

# Магистральные водоводы и водопроводные сети систем сельскохозяйственного водоснабжения прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, возрастали утечки, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений и как следствие увеличивался расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению — вторичному загрязнению питьевой воды, в результате чего население получало воду неудовлетворительного качества. Износ групповых водоводов сельскохозяйственного водоснабжения в настоящее время составляет 60-70%, и около 10 тыс. км водопроводов из стальных труб требуют санации (бестраншейного метода ремонта) или замены на трубы с высокими антикоррозионными свойствами. Одновременно с проведением работ по восстановлению трубопроводов необходимо проводить реконструкцию водопроводных насосных станций с полной заменой насосно-силового оборудования. Причем на этих насосных станциях должно предусматриваться автоматическое регулирование подачи воды с использованием насосов с частотным приводом и устройствами плавного пуска, что позволит обеспечить значительную экономию электроэнергии. В последние годы практически все источники водоснабжения подвергаются воздействию вредных антропогенных факторов. В то же время существующие технологии на станциях очистки природных вод не могут обеспечить необходимые показатели качества питьевой воды. Эти обстоятельства требуют создания новых установок и станций очистки природных вод для систем сельскохозяйственного водоснабжения.

# В перспективных населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения предусматривается строительство водозаборных сооружений.

# Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельских поселений

# Согласно проекта генерального плана Муниципального образования Ковардицкого сельского поселения Муромского района Владимирской области, разработанного ООО «Градпроект», г.Владимир, рассматривается три варианта развития Ковардицкого сельского поселения: инерционный, стабилизационный, инновационно-прорывной. В качестве основного показателя принимаем показатель водопотребления.

# При инерционном варианте развития территории предусматривается развитие системы водоснабжения на базе уже имеющегося ресурсного потенциала. Водопотребление в настоящее время составляет 1089,03м3/сут. при численности населения 10243 человек. При планируемом увеличении численности населения на первую очередь (2020г.) до 10358чел. – водопотребление составит 1450м3/сут, на расчетный срок при численности 11248 чел – 1574,5 м3/сут.

# Стабилизационный вариант развития предусматривает вмешательство в  ряд сфер жизни территории. Результатом должно стать восстановление промышленности в небольших объемах, развитие отрасли животноводства, аграрного производства, экотуризма и зоны отдыха, привлечение трудовых ресурсов. Все это приведет к росту водопотребления в перспективе. Водопотребление на первую очередь при планируемой численности населения 10420 человек составит – 1458,5м3/сут., на расчетный срок – при численности 12412чел. - 1738 м3/сут.

# Инновационно-прорывной вариант развития подразумевает вмешательство во все сферы жизни территории, развитие  промышленности и сельского хозяйства, привлечение населения для постоянного проживания в малоэтажную жилую застройку, что приведет к интеграции города и села, притоку инвестиций в промышленность района. Водопотребление в таком случае на первую очередь при планируемой численности населения 11452 человек составит – 1603,2 м3/сут., на расчетный срок – при численности 13107чел. – 1835,0 м3/сут.

## Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»

# Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической  воды при ее производстве и транспортировке

# В соответствии с лицензией на право пользования недрами с изменениями от 16.09.13г. и дополнениями от 10.02.2014г. АО ПЗ «Нива» имеет право пользования недрами с целью добычи пресных подземных вод для производственных, хозяйственно-питьевых и сельскохозяйственных нужд, водоснабжения населения и передачи другим предприятиям и организациям на участке с неутвержденными запасами подземных вод. Заявленная потребность 342,0 м3 в сутки (124,9 тыс. м3/год)

# Лицензируемый участок расположен в с. Ковардицы. Водозабор состоит из 6 одиночных скважин № 608/51, № 1764/95, №2558/136, № 574-17 – рабочие; 2051/108, 3570/178 – резервные. Дебит скважин – 10,0-27,7 м3/час. Глубина скважин 55,0 – 98,0 м. Заявленная потребность 124,8 тыс м3/год  (341,98 м3/сут). Распределения приведены в таблице 13

# Таблица 13

Объем водопотребления  АО ПЗ «Нива»

| № п/п | Целевое назначение водопотребления | м3/сут. | тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные нужды | 0,5 | 0,2 |
| 2 | Водоснабжение населения | 204,5 | 74,6 |
| 3 | Передача другим организациям и предприятиям | 136,98 | 50 |
|  | ИТОГО | 341,98 | 124,8 |

В соответствии с лицензией на использование недрами от 14.12.2016г. МУП «Ока» имеет право добывать подземные воды из казанского, татарского и гжельско-ассельского водоносных горизонтов для целей питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой с максимально допустимым водоотбором – 1832,0 м3/сут,  распределения приведены в таблице 14

Таблица 14

Объем водопотребления МУП «Ока»

| № п/п | Целевое назначение водопотребления | м3/сут. | тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды МУП «Ока» | 1,0 | 0,36 |
| 2 | Производственные нужды МУП «Ока» | 166,2 | 60,7 |
| 3 | Водоснабжение населения | 1503,0 | 548,6 |
| 4 | Передача другим организациям и предприятиям | 162 | 59,1 |
|  | ИТОГО | 1832,2 | 668,76 |

# Объем воды питьевого качества, поднятой скважинами, находящимися в ведении МУП «Ока», за 2015-2017г.г. представлен в таблице 15.

# Таблица 15

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. | 2016г. | 7 мес.2017г. |
| 1 | Подано воды в сеть | тыс.м3 | 345,443 | 298,819 | 244,653 |
| 2 | Потери воды | тыс.м3 | 31,259 | 27,163 | 22,241 |
| 3 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 9,09 | 9,09 | 9,09 |

# Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения  (годовой и в сутки максимального водопотребления)

# Данные по объему технической воды, поднятой скважинами, находящимися в ведении АО ПЗ «Нива» за 2015-2017г.г. отсутствуют.

# Сведения о максимальном водопотреблении  населенными  пунктами Ковардицкого сельского поселения приведены в таблице 16.

# Таблица 16

| № п/п | Населенный пункт | Максимальное водопотребление |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | с.Ковардицы | 353,28 | 85,105 |
| 2 | с.Булатниково | 184,8 | 44,518 |
| 3 | Пос.Зименки | 238,8 | 57,527 |
| 4 | Д.Межищи | 56,4 | 13,586 |
| 5 | Д.Зарослово | 6,0 | 1,445 |
| 6 | Д.Климово | 8,8 | 2,12 |
| 7 | Д.Мордвиново | 22,8 | 5,49 |
| 8 | Д.Федорково | 1,68 | 0,404 |
| 9 | Д.Савково | 98,4 | 23,705 |
| 10 | Д.Старые Котлицы | 12,48 | 3,006 |
| 11 | Д.Лазарево | 63,12 | 15,206 |
| 12 | Д.Иваньково | 32,64 | 7,863 |
| 13 | Д.Михайлово | 7,2 | 1,735 |
| 14 | Д.Пестенькино | 207,6 | 50,011 |
| 15 | С.Панфилово | 414,48 | 99,848 |
| 16 | Ст.Безлесная | 4,8 | 1,156 |
| 17 | Д.Мишино | 60,72 | 14,627 |
| 18 | Д.Кривицы | 42,72 | 10,291 |

# Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической  воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений

# Таблица 17

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. | 2016г. | 7 мес. 2017г. |
| 1 | Объем реализации в т.ч. по потребителям | тыс.м3 | 341,185 | 271,655 | 222,412 |
|  | - населению | тыс.м3 | 286,49 | 252,714 | 204,899 |
|  | - бюджетным потребителям | тыс.м3 | 11,07 | 9,751 | 10,485 |
|  | - прочим потребителям | тыс.м3 | 5,516 | 7,051 | 5,628 |
|  | - на производственные нужды | тыс.м3 | 11,109 | 2,14 | 1,4 |

# Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений  о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

# Общий отпуск воды составляет в среднем 320 тыс.м3 воды, в том числе:

# - населению – 270 тыс.м3 (94,4%);

# - бюджетным потребителям – 10 тыс.м3 (3,1%);

# - прочим потребителям – 6,3 тыс.м3(1,9%);

# - производственные нужды – 1,4 тыс.м3 (0,4%).

# Основной объем подаваемой воды потребляется населением, что в 30 раз выше объема, потребляемого бюджетными организациями района и в 48 раз выше объема, потребляемыми прочими организациями.

# Удельные среднесуточные нормы водопотребления населения приняты в соответствии со  (СП 31.13330.2012)  СНиП 2.04.02-84* и составляют 180-200 л/сут.

Таблица 18

Сведения о фактическом водопотреблении МО Ковардицкое Муромского района (2016г.)

| № п/п | Наименование потребителей | Существующее положение | Первая очередь |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопотребление, м3/сут | Водопотребление, м3/сут |
|  |  | Хоз-питьевые нужды | Нужды животноводства | Производст-венные нужды | Общий расход | Хоз-питьевые нужды | Нужды животноводства | Производст-венные нужды | Общий расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Афанасово | 4,29 | - | - | 4,29 | 22,55 | - | - | 22,55 |
| 2 | Бабурино | 0,9 | - | - | 0,9 | 0,9 | - | - | 0,9 |
| 3 | ст.Безлесная | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 4 | Бердищево | 0,48 | - | - | 0,48 | 0,54 | - | - | 0,54 |
| 5 | Березовка | 0,9 | - | - | 0,9 | 1,08 | - | - | 1,08 |
| 6 | Большое Юрьево | 0,63 | - | - | 0,63 | 0,87 | - | - | 0,87 |
| 7 | Булатниково | 94,5 | - | - | 94,5 | 115,4 | - | - | 115,4 |
| 8 | Валово | 0,15 | - | - | 0,15 | 0,15 | - | - | 0,15 |
| 9 | Грибково | 1,65 | - | - | 1,65 | 1,77 | 45,0 | - | 46,77 |
| 10 | Дмитриевка | 0,24 | - | - | 0,24 | 5,45 | 5,25 | - | 10,7 |
| 11 | Жемчужино | 1,35 | - | - | 1,35 | 1,56 | - | - | 1,56 |
| 12 | Загряжское | 4,2 | - | - | 4,2 | 7,15 | 1,125 | - | 8,275 |
| 13 | Зарослово | 1,25 | - | - | 1,25 | 1,5 | - | - | 1,5 |
| 14 | Зименки | 172,53 | - | - | 172,53 | 191,91 | - | - | 191,91 |
| 15 | Иваньково | 6,8 | - | - | 6,8 | 7,25 | - | - | 7,25 |
| 16 | Катышево | 0,24 | - | - | 0,24 | 0,24 | - | - | 0,24 |
| 17 | Климово | 1,85 | - | - | 1,85 | 1,9 | - | - | 1,9 |
| 18 | Ковардицы | 139,68 | - | - | 139,68 | 196,3 | - | - | 196,3 |
| 19 | Кольдино | 1,89 | - | - | 1,89 | 2,36 | - | - | 2,36 |
| 20 | Коржавино | 1,68 | - | - | 1,68 | 2,13 | - | - | 2,13 |
| 21 | Кривицы | 22,9 | - | - | 22,9 | 25,37 | - | - | 25,37 |
| 22 | Лазарево | 41,15 | - | - | 41,15 | 48,18 | - | - | 48,18 |
| 23 | Лесниково | 3,36 | - | - | 3,36 | 3,78 | - | - | 3,78 |
| 24 | Макаровка | 51,17 | - | - | 51,17 | 58,77 | - | - | 58,77 |
| 25 | Малое Юрьево | 0,27 | - | - | 0,27 | 0,27 | - | - | 0,27 |
| 26 | Межищи | 37,23 | - | - | 37,23 | 38,94 | - | 2,5 | 41,44 |
| 27 | Михайлово | 1,5 | - | - | 1,5 | 1,9 | - | - | 1,9 |
| 28 | Михалево | 10,3 | - | - | 10,3 | 10,75 | - | - | 10,75 |
| 29 | Мишино | 7,59 | - | - | 7,59 | 12,85 | - | - | 12,85 |
| 30 | Мордвиново | 4,75 | - | - | 4,75 | 5,275 | - | - | 5,275 |
| 31 | Новое Ратово | 1,38 | - | - | 1,38 | 1,56 | - | - | 1,56 |
| 32 | Новые Котлицы | 0,18 | - | - | 0,18 | 0,18 | - | - | 0,18 |
| 33 | Окулово | 0,18 | - | - | 0,18 | 0,18 | - | - | 0,18 |
| 34 | Охеево | 0,45 | - | - | 0,45 | 0,48 | - | - | 0,48 |
| 35 | Панфилово | 203,53 | - | - | 203,53 | 239,34 | - | - | 239,34 |
| 36 | Пестенькино | 148,39 | - | - | 148,39 | 175,56 | - | - | 175,56 |
| 37 | Пополутово | 0,69 | - | - | 0,69 | 0,72 | - | - | 0,72 |
| 38 | Разъезд 15км | 0,3 | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 39 | Рамежки | 1,45 | - | - | 1,45 | 1,8 | - | - | 1,8 |
| 40 | Савково | 55,92 | - | - | 55,92 | 64,09 | - | - | 64,09 |
| 41 | Саксино | 6,24 | - | - | 6,24 | 6,57 | - | - | 6,57 |
| 42 | Соболево | 1,65 | - | - | 1,65 | 1,71 | - | - | 1,71 |
| 43 | Старое Ратово | 5,1 | - | - | 5,1 | 5,28 | - | - | 5,28 |
| 44 | Старые Котлицы | 8,06 | - | - | 8,06 | 9,58 | - | - | 9,58 |
| 45 | Стригино | 35,51 | - | - | 35,51 | 41,46 | - | - | 41,46 |
| 46 | Федорково | 0,21 | - | - | 0,21 | 0,45 | - | - | 0,45 |
| 47 | Черемисино | 3,21 | - | - | 3,21 | 3,33 | - | - | 3,33 |
| 48 | Шишлово | 0,15 | - | - | 0,15 | 0,15 | - | - | 0,15 |
|  | ИТОГО | 1089,03 | - | - | 1089,03 | 1320,835 | 51,375 | 2,5 | 1374,71 |

# Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой и технической воды и  планов по установке приборов учета

Таблица 19

Количество приборов учета потребления воды, установленных на водопроводных выпусках объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системам коммунального водоснабжения

| Количество абонентов с водопроводом | Периоды |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 01.07.2017 |
| 3126 | 616 | 1235 | 1851 |

# Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

# Таблица 20

| Наименование | Мощность существ. сооружения | Водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты (забор воды из артскважин) | 10,77 | 1,12 |
| Сельские населенные пункты (забор воды из шахтных колодцев) | - | 0,046 |
| ВСЕГО по поселению | 10,77 | 1,166 |

# Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и  структуры застройки

Таблица 21

Сведения о водопотреблении МО Ковардицкое Муромского района на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Хоз-питьевые нужды | Нужды животноводства | Производст-венные нужды | Общий расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Афанасово | 23,1 | - | - | 23,1 |
| 2 | Бабурино | 0,9 | - | - | 0,9 |
| 3 | ст.Безлесная | 1,05 | - | - | 1,05 |
| 4 | Бердищево | 1,0 | 400 | - | 401 |
| 5 | Березовка | 1,17 | - | - | 1,17 |
| 6 | Большое Юрьево | 0,99 | - | - | 0,99 |
| 7 | Булатниково | 127 | - | - | 127 |
| 8 | Валово | 0,15 | - | - | 0,15 |
| 9 | Грибково | 1,86 | 45,0 | - | 46,86 |
| 10 | Дмитриевка | 5,5 | 5,25 | - | 10,75 |
| 11 | Жемчужино | 1,71 | - | - | 1,71 |
| 12 | Загряжское | 7,65 | 1,125 | - | 8,775 |
| 13 | Зарослово | 1,7 | - | - | 1,7 |
| 14 | Зименки | 209,2 | - | 15,0 | 224,2 |
| 15 | Иваньково | 7,65 | - | - | 7,65 |
| 16 | Катышево | 0,27 | - | - | 0,27 |
| 17 | Климово | 1,95 | - | - | 1,95 |
| 18 | Ковардицы | 219,6 | - | - | 219,6 |
| 19 | Кольдино | 2,44 | - | - | 2,44 |
| 20 | Коржавино | 2,4 | - | - | 2,4 |
| 21 | Кривицы | 27,46 | 5,0 | - | 32,46 |
| 22 | Лазарево | 54,26 | - | 15,0 | 69,26 |
| 23 | Лесниково | 3,99 | - | - | 3,99 |
| 24 | Макаровка | 67,7 | 20,0 | - | 87,7 |
| 25 | Малое Юрьево | 0,27 | - | - | 0,27 |
| 26 | Межищи | 41,22 | - | 2,5 | 43,72 |
| 27 | Михайлово | 2,05 | - | - | 2,05 |
| 28 | Михалево | 11,2 | - | 15,0 | 26,2 |
| 29 | Мишино | 13,25 | - | - | 13,25 |
| 30 | Мордвиново | 5,525 | - | - | 5,525 |
| 31 | Новое Ратово | 6,9 | - | - | 6,9 |
| 32 | Новые Котлицы | 0,18 | - | - | 0,18 |
| 33 | Окулово | 0,21 | - | - | 0,21 |
| 34 | Охеево | 0, 54 | - | - | 0, 54 |
| 35 | Панфилово | 256,25 | - | - | 256,25 |
| 36 | Пестенькино | 191,52 | 90,52 | - | 281,7 |
| 37 | Пополутово | 16,25 | - | - | 16,25 |
| 38 | Разъезд 15км | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 39 | Рамежки | 2,05 | - | - | 2,05 |
| 40 | Савково | 75,11 | - | - | 75,11 |
| 41 | Саксино | 7,02 | - | - | 7,02 |
| 42 | Соболево | 1,8 | - | - | 1,8 |
| 43 | Старое Ратово | 5,79 | - | - | 5,79 |
| 44 | Старые Котлицы | 11,29 | - | - | 11,29 |
| 45 | Стригино | 44,12 | - | - | 44,12 |
| 46 | Федорково | 0,57 | - | - | 0,57 |
| 47 | Черемисино | 3,51 | - | - | 3,51 |
| 48 | Шишлово | 0,15 | - | - | 0,15 |
|  | ИТОГО | 1467,235 | 566,895 | 47,5 | 2081,29 |

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение в муниципальном образовании Ковардицкое Муромского района отсутствует.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя их фактических расходов горячей, питьевой, технической воды абонентами

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, больницы и т.п.), коммерческие организации.  Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

В соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства, расходы воды по всем потребителям приведены в таблице.

Таблица 22.   Баланс водопотребления

| Наименова-ние | Мощность существ. сооружения | Водопотребление, т.м3/сут | Дефицит мощности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Настоя-щее время | I-ая очередь | Расчет-ный срок | Наст. время | I-ая очередь | Расчетный срок |
| Сельские населенные пункты (забор воды из артскважин) | 10,77 | 1,12 | 1,385 | 2,206 | - | - | - |
| Сельские населенные пункты (забор воды из шахтных колодцев) | - | 0,046 | 0,035 | 0,036 | - | - | - |
| ВСЕГО по поселению | 10,77 | 1,166 | 1,42 | 2,242 | - | 0,1 | 0,401 |

Таблица 23. Таблица расходов воды по МО Ковардицкое Муромского района

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Существ.положение | I-ая очередь 2017г | Расчетный срок 2028г |
| население | 1089,03 | 1320,835 | 1467,235 |
| с/х (животнов-во) | - | 51,375 | 566,895 |
| промышленность | - | 2,5 | 47,5 |
| ВСЕГО | 1089,03 | 1374,71 | 2081,29 |

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

# Таблица 24

# Фактические и планируемые потери воды

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7мес.2017г. | I-ая очередь 2020г. | Расчетный срок 2028г. |
| 1 | Подано воды в сеть | тыс.м3 | 244,653 | 380 | 450 |
| 2 | Потери воды | тыс.м3 | 22,241 | 22,8 | 27 |
| 3 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 9,09 | 6 | 6 |

В связи с проведением реконструкции имеющихся водопроводных и строительством новых водопроводных сетей, планируется увеличение потребления объема воды и снижение уровня годовых потерь воды до 6%.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий- баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды; территориальный – баланс подачи горячей питьевой  технической воды по технологическим зонам водоснабжения; структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Таблица 25

Сводная таблица водопотребления (данные МУП «Ока»)

| Наименование потребителей | Мощ-ть сущ. сооруже- ния | Водопотребление, т.м3/сут | Дефицит мощности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наст. время | I-ая очередь | Расч. срок | Наст. время | I-ая оче-редь | Расч. срок |
| Сельские населенные пункты (забор воды из артскважин) | 10,77 | 1,12 | 1,385 | 2,206 | - | - | - |
| Сельские населенные пункты (забор воды из шахтных колодцев) |  | 0,046 | 0,035 | 0,036 | - | - | - |
| Итого по сельскому поселению | 10,77 | 1,166 | 1,42 | 2,242 | - | 0,1 | 0,401 |

Таблица 26

Общий баланс водопотребления (данные МУП «Ока»)

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Настоящее время | I-ая очередь | Расчетный срок |
| Сельское поселение | 1089,03 | 1319,11 | 2082,13 |
|  | Водоотведение, м3/сут |
| Сельское поселение | 676,59 | 1084,5 | 1320,38 |

Таблица 27

Структурный баланс водопотребления (данные МУП «Ока»)

| Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | 7 мес. 2017г. | I-ая очередь 2020г. | Расчетный срок 2028г. |
| Объем реализации, в т.ч. по потребителям | тыс.м3 | 222,412 | 290 | 360 |
| - населению | тыс.м3 | 204,899 | 266,8 | 330 |
| - бюджетным потребителям | тыс.м3 | 10,485 | 14,5 | 19 |
| - прочим потребителям | тыс.м3 | 5,628 | 7,25 | 9 |
| - на производственные нужды | тыс.м3 | 1,4 | 1,45 | 2 |

Таблица  28

Структурный баланс водоотведения

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее поступление сточных вод, всего | Тыс.м3/сут | 0,677 | 1,32 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовые | -//- | 0,677 | 1,32 |
|  | Производственные | -//- | - | - |

# Данные о балансе водопотребления от АО ПЗ «Нива» отсутствуют.

Расчет требуемой  мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь  горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица 29

Мощность водозаборных сооружений и перспективное водопотребление

| № п/п | Наименование населенного пункта | Дебит скважины, м3/ч | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наст. время | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| 1 | Пос.Зименки | 20 | 172,53 | 191,91 | 224,2 |
| 2 | д.Межищи | 9,6 | 37,23 | 41,44 | 43,72 |
|  |  | 26 |  |  |  |
| 3 | д.Зарослово. | 12 | 1,25 | 1,5 | 1,7 |
| 4 | д.Климово | 6 | 1,85 | 1,9 | 1,95 |
| 5 | д.Мордвиново | 24 | 4,75 | 5,275 | 5,525 |
| 6 | д.Федорково | 7.2 | 0,21 | 0,45 | 0,57 |
| 7 | с.Булатниково | 9 | 94,5 | 115,4 | 127 |
|  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 26 |  |  |  |
| 8 | с.Савково | 20,6 | 55,92 | 64,09 | 75,11 |
|  |  | 18 |  |  |  |
| 9 | с.Старые Котлицы | 4 | 8,06 | 9,58 | 11,29 |
| 10 | с.Лазарево | 16 | 41,15 | 48,18 | 69,26 |
| 11 | д.Иваньково | 18 | 6,8 | 7,25 | 7,65 |
| 12 | д.Михайлово | 3.3 | 1,5 | 1,9 | 2,05 |
| 13 | д.Пестенькино | 25 | 148,39 | 148,39 | 281,7 |
| 14 | с.Панфилово | 10 | 203,53 | 239,34 | 256,25 |
|  |  | 6,5 |  |  |  |
| 15 | ст.Безлесная | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,05 |
|  |  | 18 |  |  |  |
| 16 | д.Мишино | 18 | 7,59 | 12,85 | 13,25 |
|  |  | 18 |  |  |  |
| 17 | д.Кривицы | 16 | 22,9 | 25,37 | 32,46 |
| 18 | с.Ковардицы | 25 | 139,68 | 196,3 | 219,6 |
|  |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |

Потери питьевой воды при ее транспортировке к потребителям на расчетный срок составят 2%.

Организацией, наделенной статусом гарантирующей водоснабжающей организации, является МУП «Ока» . В с. Ковардицы  статусом гарантирующей  организации  в сфере водоснабжения наделена ОА ПЗ «Нива».

## Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В с. Ковардицы имеющаяся водопроводная сеть протяженностью 10 км, находящаяся на балансе АО ПЗ «Нива», обеспечивает  абонентов водой не питьевого, а технического качества.  В связи с этим в с. Ковардицы планируется строительство новых водопроводных сетей, транспортирующих воду питьевого качества.

Согласно «Плану комплексного развития инфраструктуры Муромского района, модернизации и строительства объектов системы водоснабжения и водоотведения» в Ковардицком сельском поселении на перспективу до 2028 г. предусматривается:

Таблица 30

| Наименование объекта | Ориентир. Стоимость, млн. руб. | Год реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Наружные водопроводные сети с. Ковардицы: -Разработка ПСД «Наружные водопроводные сети с. Ковардицы» - СМР «Наружные водопроводные сети с. Ковардицы» | 2,9 38,0 | 2016-2017 2019-2020 | Бюджет, население по программе |

-технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве

Население снабжается водой из артскважин, расположенных на территории поселения, водоподготовка отсутствует. Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Превышение отмечено по 2 показателям: железу общему и общей жесткости.

Питьевая вода из артезианских скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».   По санитарно-химическим показателям питьевая вода не соответствует СанПиН в основном по содержанию железа суммарного и общей жесткости в артскважинах №1112/64 (с.Булатниково), №3116/68 (д.Михайлово), №1109/61, 1110/62 (с.Панфилово).

При транспортировке питьевой воды через распределительную сеть, она также насыщается железом, что является вторичным загрязнением. Поэтому вода в водоразборных колонках имеет превышение по содержанию железа и общей жесткости. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети производится по 11 показателям ежемесячно и по 5 неорганическим показателям ежеквартально.

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

В малоперспективных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из шахтных колодцев.

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки

В целях улучшения качества питьевой воды из артскважин, имеющих показатели содержания железа и общей жесткости,  предусматривается строительство станций обезжелезивания.

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов.

Ориентировочный объем инвестиций для строительства наружных сетей водопровода с. Ковардицы – 40900 тыс. руб.

- сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжния

Согласно «Плану комплексного развития инфраструктуры Муромского района, модернизации и строительства объектов системы водоснабжения и водоотведения» в Ковардицком сельском поселении на перспективу до 2028 г. предусматривается разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы по объекту «Наружные водопроводные сети с. Ковардицы»

Объект: Наружные водопроводные сети в с.Ковардицы

Технико-экономические характеристики объекта:

Таблица 31

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Расчетный расход воды | 398,0 м3/сут |
| Протяженность сетей водоснабжения, в т.ч.: | 37000 м |
| диаметры от Ø 32 до Ø 200 |  |
| Расход воды на наружное пожаротушение | 10 л/с |
| Продолжительность строительства | 4,6 мес. |
| Максимальная численность рабочих | 32 чел. |
| Сметная стоимость строительства: |  |
| - в уровне цен 1кв.2017г. | 40900 тыс.руб. |

Водоснабжение с. Ковардицы осуществляется от централизованного источника водоснабжения г. Мурома от водовода по ул. Лаврентьева ф700 мм. Питающая сеть предусматривается двумя нитками ф200.

В состав водозаборных сооружений с.Ковардицы входят разводящие водопроводные сети. Водопровод монтируется из полиэтиленовых труб «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Глубина прокладки водопровода 2,2м от поверхности земли.

На проектируемой сети водопровода предусматриваются водопроводные колодцы для установки отключающей арматуры и пожарных гидрантов. Колодцы предусматриваются из сборных железобетонных элементов диаметром 1500мм по ТПР 902-09-11.84 с гидроизоляцией.

На проектируемой сети водопровода устанавливаются водоразборные колонки  для водоснабжения жилых домов без постоянного проживания населения.

Расчет расхода водопотребления выполнен с учетом водоснабжения 1500 жителей и зданий соцкультбыта с.Ковардицы. К проектируемым сетям водопровода предусматривается подключение жилых домов с постоянно проживающим населением и потребителей соцкультбыта.

Качество воды всех водоисточников отвечает требованиям СанПиН 21.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов.

Общая стоимость строительства по состоянию на 1 квартал 2017 г. ориентировочно 40900 тыс. руб.

## Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

# Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

# Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть с. Ковардицы  Муромского района Владимирской обл. не сопровождается вредными выбросами.

# Проектируемая водопроводная сеть и насосные станции первого подъема не окажут вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

# При эксплуатации водопроводной сети и насосных станций вода на хозяйственно-бытовые и производственные нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети и водозаборных артезианских скважин, а также их строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

# Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства отсутствуют. По окончании бурения и обсадки скважин производится опытная откачка воды. Воду при откачке необходимо отводить на рельеф на расстояние не менее 100м от скважин.

# При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

# При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества из существующих водоразборных колонок. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

# Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Водоподготовка в проектируемых водопроводных сетях не предусмотрена.

## Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

# Оценка стоимости объемов капитальных вложений в строительство 
реконструкцию и модернизацию  объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ,  с указанием источников финансирования

Стоимость проектно-сметных работ на наружные водопроводные сети с.Ковардицы в базисных ценах на 01.01.2017г. составляет ориентировочно 40900 тыс. руб.

## Раздел 7 «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения»

Показатели качества питьевой воды

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82.

Для обеспечения качества питьевой воды в муниципальном образовании Ковардицкое Муромского района необходим контроль качества питьевых вод и проведение мероприятий по доведению показателей качества воды до нормативных.

Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Показатели качества технической воды должны соответствовать требованиям, установленным постановлением правительства РФ от 29.07.2013г. № 645  «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные, а также противопожарные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них от 5до 50тыс.человек должны относиться ко II категории.

Показатели качества обслуживания абонентов

Профилактические работы и устранение аварий на сетях и сооружениях системы водоснабжения осуществляется персоналом гарантирующих организаций (МУП «Ока» и АО ПЗ «Нива»).

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Показателем эффективности использования водных ресурсов является снижение уровня потерь воды при транспортировке до потребителя (не более 9,09% (существующее положение)), проведение мероприятий по своевременному устранению утечек воды и реконструкции водопроводных сетей.

## Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования Ковардицкое Муромского района отсутствуют.

# СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»

# Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Обслуживание централизованной системы канализации производит МУП «Ока».

Централизованная система канализации имеется только в пос. Зименки.

Сточные воды от жилой застройки отводятся по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения полной биологической очистки.

Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

# Описание технологических зон водоотведения

Таблица 32

Расчет водоотведения МО Ковардицкое Муромского района

| № п/п | Наименование потребителей | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бытовые стоки | Стоки от животноводства | Производст-венные стоки | Общее количество стоков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Булатниково | 76,0 | - | - | 76,0 |
| 2 | Ковардицы | 89,68 | - | - | 89,68 |
| 3 | Кривицы | 19,0 | - | - | 19,0 |
| 4 | Лазарево | 38,0 | - | - | 38,0 |
| 5 | Макаровка | 39,52 | - | - | 39,52 |
| 6 | Межищи | 34,58 | - | - | 34,58 |
| 7 | Панфилово | 159,03 | - | - | 159,03 |
| 8 | Пестенькино | 142,69 | - | - | 142,69 |
| 9 | Савково | 48,07 | - | - | 48,07 |
| 10 | Старые Котлицы | 7,41 | - | - | 7,41 |
| 11 | Стригино | 22,61 | - | - | 22,61 |
|  | ИТОГО | 676,59 | - | - | 676,59 |

# Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Система водоотведения предприятия МУП «Ока» включает в себя:

- канализационные сети общей протяженностью на территории Ковардицкого сельского поселения -  8, 275км.

- канализационная насосная станция – 1шт.,

- очистные сооружения биологической очистки сточных вод (ОСБО) п.Зименки. ОСБО п.Зименки проектной производительностью 700м3/сут., расположены в северо-западной части Муромского района южнее п.Зименки за чертой населенного пункта.

По ОСБО поступают сточные воды от хозяйственно-бытовых нужд предприятия, населения и сторонних водопользователей п.Зименки, а также сточные воды, вывозимые из выгребов с.Булатниково, д.Савково, с.Панфилово.

Очистные сооружения биологической очистки введены в эксплуатацию в 1982г. согласно проекта 1110/3, разработанного «Гипросельхозпром» в 1973г. В 1991г. были проведены пуско-наладочные работы.

Проектная производительность очистных сооружений – 255,5м3/год, 700м3/сут, 29,17м3/час.

# Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях биологической очистки в два этапа по следующей технологической схеме:

- механическая очистка (приемная камера с решеткой ручной очистки, иловые карты);

- биологическая очистка (аэратенки, вторичные отстойники).

Очистные сооружения включают в себя:

- канализационная насосная станция, куда поступают стоки по самотечному коллектору из п.Зименки;

- приемная камера песколовка, куда поступают сточные воды из КНС по напорному коллектору. В приемной камере – песколовке происходит смешивание стоков.  В песколовке происходит задерживание частиц минерального происхождения.

- компактные установки КУ-200 (3шт.) сточные воды из песколовки по лоткам поступают в компактные установки КУ-200 (3 шт), в состав каждой входят: аэратенк (аэрационная зона), вторичный отстойник (отстойная зона), аэратный стабилизатор с пневматической системой аэрации сточной воды.

После аэратенка смесь активного ила и очищенной сточной воды поступает во вторичные отстойники (отстойную зону), где завершается цикл биологической очистки и происходит отделение очищенной воды от активного ила. Избыточный ил отбирается и эрлифтами отводится на иловые карты. Дезинфекция сточных вод осуществляется с помощью ультрафиолетовых ламп.

# Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Протяженность сетей канализации п.Зименки– 6305м. Год ввода в эксплуатацию – 1981.

Протяженность сетей канализации с.Панфилово – 800м. введены в эксплуатацию в 1977г.

Протяженность сетей канализации с.Булатниково – 1520м. Год ввода в эксплуатацию – 1983.

Протяженность сетей канализации д.Савково – 450м. Год ввода в эксплуатацию – 1988.

Материал трубопроводов – сталь, чугун. Диаметр сетей Ду 300мм, 200мм, 150мм.

# Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения

Система водоотведения поселения включает::

- канализационные сети общей протяженностью 8,275 км,

- канализационная насосная станция – 1шт.,

- очистные сооружения биологической очистки сточных вод (ОСБО) п.Зименки.

Очистные сооружения биологической очистки введены в эксплуатацию в 1982г. В 1991г. были проведены пуско-наладочные работы.

Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях биологической очистки в два этапа механической и биологической очистки.

# Таблица 33

# Износ сетей канализации

| № п/п | Сети канализации | Год ввода | Протяженность, м | Остаточная стоимость | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | С.Булатниково | 1983 | 1520 | 436,7 | 65 |
| 2 | П.Зименки | 1981 | 6305 | 483 | 23 |
| 3 | Д.Савково | 1988 | 450 | 86,1 | 30 |

# Большой процент износа всех объектов централизованной системы водоотведения и увеличение водопотребления в целом диктует необходимость реконструкции и ввод в эксплуатацию новых объектов системы водоотведения в крупных перспективных сельских населенных пунктах.

# Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Контроль за качеством сточных вод осуществляется предприятием согласно графика, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиентами.

Таблица 34

Проектные параметры очистки очистных сооружений п.Зименки

| Наименование показателей | Ед.изм | Параметры очистки | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До очистки | После очистки |  |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 200,0-360,0 | До 15,0 | 95-92,5% |
| БПК | мг/дм3 | До 180 | До 15,0 | 93,8-90,6% |

Таблица 35

Сведения по составу сточных вод

(Данные формы ПОД-16 за 2017г.)

| Загрязняющие вещества | Масса сброшенных веществ, т | т/год (в пределах нормативов ПДС) |
| --- | --- | --- |
|  | Данные 2016г. | Данные 2017г. |  |
| Взвешенные вещества | 1,033 | 1,285 | 0,631 |
| Сухой остаток | 27,145 | 25,131 | 27,86 |
| Железо | 0,00021 | 0,000348 | 0,006 |
| Аммоний-ион | 0,039 | 2,21 | 0,032 |
| Нитраты | 0,00053 | 0,00173 | 0,621 |
| Нитриты | 10,445 | 0 | 0,005 |
| Сульфаты | 3,033 | 3,487 | 2,585 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,0682 | 0,119 | 0,013 |
| Хлориды | 3,061 | 3,401 | 0,005 |
| Нефтепродукты | 0 | 0 | 0 |
| А-СПАВ | 10,785 | 0 | 0,005 |
| Н-СПАВ | 0 | 0 | 0 |
| БПКп | 0,679 | 1,165 | 0,1935 |

# Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

Сельское население не охваченных централизованной системой водоотведения населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

# Централизованное водоотведение имеется только в пос.Зименки.

# Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоотведении муниципального образования.

На территории Ковардицкого сельского поселения на балансе МУП «Ока» находятся 8,275 км сетей канализации.

За время эксплуатации сетей канализации устранено засоров:

Таблица 36

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность, м | Год ввода | Устранение засоров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 мес. 2014г. | 2015г. | 2016г. | 7 мес. 2017г. |
| 1 | Панфилово | 800 | 1977 | 3 | 10 | 13 | 12 |
| 2 | Зименки | 6305 | 1981 | 4 | 11 | 15 | 9 |
| 3 | Савково | 450 | 1988 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Булатниково | 1520 | 1983 | 1 | 1 | 8 | 2 |

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации канализационных сетей:

- большой процент износа, - агрессивная среда, - разрушение колодцев,

- недостаточное количество откачивающей и пр. спецтехники.

## Раздел 2 Балансы  сточных вод в системе водоотведения

# Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 37

Сводная система водоотведения по МО Ковардицкое Муромского района

| наименование | Водоотведение м3/сут |
| --- | --- |
|  | всего | бытовые |
| Сельская местность | 676,59 | 676,59 |
| Всего по сельскому поселению | 676,59 | 676,59 |

Таблица  38

Сведения о поступлении в систему водоотведения сточных вод

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее поступление сточных вод, всего | Тыс.м3/сут | 0,677 | 1,32 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовые | -//- | 0,677 | 1,32 |
|  | Производственные | -//- | - | - |
| 2 | Производительность очистных сооружений | -//- | 0,7 | 1,5 |
| 3 | Протяженность сетей канализации | км | 8,625 | 30,0 |

# Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)  по технологическим зонам водоотведения

# Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не попадают в систему канализации.

# Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

# Системы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. На расчетный срок установка приборов учета не планируется.

# Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

ОСБО п.Зименки переданы на баланс МУП «Ока» в октябре 2009г. в нерабочем состоянии. Производится только процесс механической очистки сточных вод. Напорный коллектор в аварийном состоянии. Процесс биологической очистки не выполняется ввиду полного износа оборудования и разрушения конструкций контактного резервуара с аэратенками и вторичными отстойниками. Необходима реконструкция очистных сооружений п.Зименки.

В с.Булатниково объем водоотведения за 2016г. составил 16344,5м3/год; 45 м3/сут. В настоящее время из-за невозможности откачки сточных вод ввиду большого поступления стоков и из-за отсутствия спецтехники необходимо строительство очистных сооружений с.Булатниково.

Объем сточных вод с.Панфилово за 2016г.составил 3500м3/год, 9,6м3/сут. в настоящее время объем отстойников составляет 15м3. Требуется приобретение спецтехники для откачки и транспортировки стоков.

В настоящее время объем 2-х отстойников в д.Савково составляет 60м3. За 2016г. водоотведение составило 10361м3/год, 28,4м3/сут. Требуется реконструкция сетей канализации с увеличением объема отстойников.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям на срок не менее 10лет с учетом различных сценариев развития поселения

Таблица 39

Баланс поступления сточных вод

|  | Количество сточных вод, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Настоящее время | Первая очередь | Расчетный срок |
| Всего по поселению | 676,59 | 1084,5 | 1320,3 |

# Согласно проекта генерального плана Муниципального образования Ковардицкого сельского поселения Муромского района Владимирской области, разработанного ООО «Градпроект», г.Владимир, рассматривается три варианта развития Ковардицкого сельского поселения: инерционный, стабилизационный, инновационно-прорывной. В качестве основного показателя принимаем показатель водоотведения.

# Инерционный вариант развития территории предусматривает развитие системы водоотведения на базе уже имеющегося ресурсного потенциала. Водоотведение в настоящее время составляет 676,59м3/сут. при численности населения 9760 человек. При планируемом увеличении численности населения на первую очередь (2017г.) до 10056чел. – водоотведение составит 1408м3/сут, на расчетный срок при численности 10225чел – 1431,5 м3/сут.

# Стабилизационный вариант развития предусматривает вмешательство в  ряд сфер жизни территории. Результатом должно стать восстановление промышленности в небольших объемах, развитие отрасли животноводства, аграрного производства, экотуризма и зоны отдыха, привлечение трудовых ресурсов. Все это приведет к увеличению стоков в перспективе. Водоотведение на первую очередь при планируемой численности населения 10116 человек составит – 1416м3/сут., на расчетный срок – при численности 11284чел. - 1580 м3/сут.

# Инновационно-прорывной вариант развития подразумевает вмешательство во все сферы жизни территории, развитие  промышленности и сельского хозяйства, привлечение населения для постоянного проживания в малоэтажную жилую застройку, что приведет к интеграции города и села, притоку инвестиций в промышленность района. Водоотведение в таком случае на первую очередь при планируемой численности населения 11118 человек составит – 1556,5м3/сут., на расчетный срок – при численности 11915чел. – 1668,1 м3/сут.

## Раздел 3 «Прогноз объема сточных вод»

# Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении 
сточных вод в централизованную систему водоотведения

# Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод представлены в таблице.

Таблица40

Сводная система водоотведения по МО Ковардицкое Муромского района

| наименование | Водоотведение м3/сут |
| --- | --- |
|  | Настоящее время | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | всего | бытовые | всего | бытовые | всего | бытовые |
| Сельская местность | 676,59 | 676,59 | 1084,5 | 1084,5 | 1320,38 | 1320,38 |
| Всего по сельскому поселению | 676,59 | 676,59 | 1084,5 | 1084,5 | 1320,38 | 1320,38 |

# Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Таблица  41

Сведения о поступлении в систему водоотведения сточных вод

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее поступление сточных вод, всего | Тыс.м3/сут | 0,677 | 1,32 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовые | -//- | 0,677 | 1,32 |
|  | Производственные | -//- | - | - |

# Расчет требуемой мощности очистных сооружений системы водоотведения исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам действия сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Таблица 42

Сведения о фактическом и перспективном водоотведении МО Ковардицкое Муромского района (2018г.)

| № п/п | Наименование потребителей | Существующее положение | Первая очередь |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоотведение, м3/сут | Водоотведение, м3/сут |
|  |  | Бытовые стоки | Стоки от животноводства | Производст-венные | Общее количество | Бытовые стоки | Стоки от животноводства | Производст-венные | Общее кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Афанасово | - | - | - | - | 15,0 | - | - | 15,0 |
| 2 | Бабурино | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ст.Безлесная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Бердищево | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Березовка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Большое Юрьево | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Булатниково | 76,0 | - | - | 76,0 | 96,9 | - | - | 96,9 |
| 8 | Валово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Грибково | - | - | - | - | - | 15,0 | - | 15,0 |
| 10 | Дмитриевка | - | - | - | - | 5,0 | 1,2- | - | 6,2 |
| 11 | Жемчужино | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Загряжское | - | - | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 13 | Зарослово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Зименки | - | - | - | - | 186,01 | - | - | 186,01 |
| 15 | Иваньково | - | - | - | - | 7,25 | - | - | 7,25 |
| 16 | Катышево | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Климово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Ковардицы | 89,68 | - | - | 89,68 | 146,3 | - | - | 146,3 |
| 19 | Кольдино | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Коржавино | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Кривицы | 19,0 | - | - | 19,0 | 21,47 | - | - | 21,47 |
| 22 | Лазарево | 38,0 | - | - | 38,0 | 45,03 | - |  | 45,03 |
| 23 | Лесниково | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Макаровка | 39,52 | - | - | 39,52 | 47,12 | - | - | 47,12 |
| 25 | Малое Юрьево | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Межищи | 34,58 | - | - | 34,58 | 36,29 | - | 2,5 | 38,79 |
| 27 | Михайлово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Михалево | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Мишино | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Мордвиново | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Новое Ратово | - | - | - | - | 3,75 | - | - | - |
| 32 | Новые Котлицы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Окулово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Охеево | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Панфилово | 159,03 | - | - | 159,03 | 194,84 | - | - | 194,84 |
| 36 | Пестенькино | 142,69 | - | - | 142,69 | 169,86 | - | - | 169,86 |
| 37 | Пополутово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Разъезд 15км | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Рамежки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Савково | 48,07 | - | - | 48,07 | 56,24 | - | - | 56,24 |
| 41 | Саксино | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Соболево | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Старое Ратово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Старые Котлицы | 7,41 | - | - | 7,41 | 8,93 | - | - | 8,93 |
| 45 | Стригино | 22,61 | - | - | 22,61 | 28,56 | - | - | 28,56 |
| 46 | Федорково | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Черемисино | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Шишлово | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 676,59 | - | - | 676,59 | 1064,8 | 17,2 | 2,5 | 1084,5 |

Таблица 43 Сведения о водоотведении МО Ковардицкое Муромского района на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бытовые стоки | Стоки от животноводства | Производст-венные | Общее количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Афанасово | 15,0 | - | - | 15,0 |
| 2 | Бабурино | - | - | - | - |
| 3 | ст.Безлесная | - | - | - | - |
| 4 | Бердищево | - | 30,0 | - | 30,0 |
| 5 | Березовка | - | - | - | - |
| 6 | Большое Юрьево | - | - | - | - |
| 7 | Булатниково | 108,5 | - | - | 108,5 |
| 8 | Валово | - | - | - | - |
| 9 | Грибково | - | 15,0 | - | 15,0 |
| 10 | Дмитриевка | 5,0 | 1,2 | - | 6,2 |
| 11 | Жемчужино | - | - | - | - |
| 12 | Загряжское | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 13 | Зарослово | - | - | - | - |
| 14 | Зименки | 203,3 | - | 15,0 | 218,3 |
| 15 | Иваньково | - | - | - | - |
| 16 | Катышево | - | - | - | - |
| 17 | Климово | - | - | - | - |
| 18 | Ковардицы | 169,7 | - | - | 169,7 |
| 19 | Кольдино | - | - | - | - |
| 20 | Коржавино | - | - | - | - |
| 21 | Кривицы | 23,56 | 1,2 | - | 24,76 |
| 22 | Лазарево | 51,11 | - | 15,0 | 66,11 |
| 23 | Лесниково | - | - | - | - |
| 24 | Макаровка | 56,05 | 8,0 | - | 64,05 |
| 25 | Малое Юрьево | - | - | - | - |
| 26 | Межищи | 38,57 | - | 2,5 | 41,07 |
| 27 | Михайлово | - | - | - | - |
| 28 | Михалево | - | - | 15,0 | 15,0 |
| 29 | Мишино | - | - | - | - |
| 30 | Мордвиново | - | - | - | - |
| 31 | Новое Ратово | 3,75 | - | - | 3,75 |
| 32 | Новые Котлицы | - | - | - | - |
| 33 | Окулово | - | - | - | - |
| 34 | Охеево | - | - | - | - |
| 35 | Панфилово | 211,75 | - | - | 211,75 |
| 36 | Пестенькино | 185,82 | 20,25 | - | 206,07 |
| 37 | Пополутово | 15,0 | - | - | 15,0 |
| 38 | Разъезд 15км | - | - | - | - |
| 39 | Рамежки | - | - | - | - |
| 40 | Савково | 67,26 | - | - | 67,26 |
| 41 | Саксино | - | - | - | - |
| 42 | Соболево | - | - | - | - |
| 43 | Старое Ратово | - | - | - | - |
| 44 | Старые Котлицы | 10,64 | - | - | 10,64 |
| 45 | Стригино | 31,22 | - | - | 31,22 |
| 46 | Федорково | - | - | - | - |
| 47 | Черемисино | - | - | - | - |
| 48 | Шишлово | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 1196,23 | 76,65 | 47,5 | 1320,38 |

## Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции 
и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»

# Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

# Сегодня всего лишь около 3% сельских населенных пунктов имеют централизованную хозяйственно-бытовую канализацию. Это представляет большую опасность для окружающей среды и санитарной обстановки в стране.

# Строительство данных систем отстает от потребности в них сельского населения и АПК, и поэтому одним из важнейших направлений является развитие систем хозяйственно-бытовой канализации до достижения баланса между водопотреблением и водоотведением.

# Приоритетным направлением в развитии систем сельскохозяйственного водоотведения является применение комплектных канализационных насосных станций с погружными насосами, использование винтовых и шнековых насосов для транспортирования навоза, а также оснащение очистных сооружений погружными мешалками, позволяющими повысить эффективность очистки сточных вод.

# Общемировой тенденцией, которая начинает проявляться и в России, становится все более широкое распространение комплектных КНС в емкостях из полимеров - стекловолокна или полиэтилена.

# Малые поселения: локальные системы

# Для систем водоотведения перспективно использование современных локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они также представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95%.

# Анализ существующих тенденций и опыта показывает: системный подход к развитию сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения необходим и будет способствовать обеспечению благоприятных условий для сельских жителей, росту сельскохозяйственного производства и охране окружающей среды.

# Рекомендуемый перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая техническое обоснование этих мероприятий

Рекомендовать строительство очистных сооружений с.Булатниково. Объем водоотведения за 2016г. составил 16344,5м3/год, 45 м3/сут. поэтому планировать строительство очистных сооружений в с.Булатниково производительностью 80м3/сут. Кроме того планировать строительство очистных сооружений и канализационной системы в п.Зименки.

Согласно «Плану комплексного развития инфраструктуры Муромского района, модернизации и строительства объектов системы водоснабжения и водоотведения» в Ковардицком сельском поселении на перспективу до 2028 г. предусмотреть следующие мероприятия в системе водоотведения:

| Наименование объекта | Ориентир. стоимость, млн. руб. | Год реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения и канализационная система п.Зименки - Разработка ПСД «Очистные сооружения и канализационная система п.Зименки» - СМР «Очистные сооружения и канализационная система п.Зименки» | 2,3 21,0 | 2020-2021 2022-2023 | по программе |
| Очистные сооружения и канализационная система с. Булатниково - Разработка ПСД «Очистные сооружения и канализационная система с. Булатниково» - СМР «Очистные сооружения и канализационная система с. Булатниково» | 2,5 22,0 | 2023-2024 2026-2027 | по программе |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

На период до 2023г. планировать провести реконструкцию очистных сооружений пос.Зименки, что позволит избежать попадания стоков и загрязнения р.Илевны.

# Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и планируемых к выводу 
из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Планировать  строительство очистных сооружений и канализационной системы с.Булатниково в 2023-2027 г.г., очистных сооружений и канализационной системы п. Зименки  в 2020-2023 г.г .

Вывод из эксплуатации действующих объектов не предусматривается.

Объект: Очистные сооружения и канализационная сисетма п. Зименки  Муромского района

Технико-экономические характеристики объекта:

Таблица 44

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Расчетный расход | 5,0 м3/час |
| Протяженность сетей водоотведения, | 5500 м |
| диаметр Ø 160 |  |
| Продолжительность строительства | 2022-2023г.г. |
| Максимальная численность рабочих | 32 чел. |
| Сметная стоимость строительства: |  |
| - в уровне цен 1кв.2017г. | 23300 тыс.руб. |

Объект: Очистные сооружения и канализационная система с. Булатниково  Муромского района

Технико-экономические характеристики объекта:

Таблица 45

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Расчетный расход | 5,0 м3/час |
| Протяженность сетей водоотведения, | 6000 м |
| диаметр Ø 160 |  |
| Продолжительность строительства | 2026-2027г.г. |
| Максимальная численность рабочих | 32 чел. |
| Сметная стоимость строительства: |  |
| - в уровне цен 1кв.2017г. | 24500 тыс.руб. |

Очистные сооружения п. Зименки и с. Булатниково включают в себя блочно-модульные очистные сооружения и сети канализации ф160.

На проектируемой сети канализации предусмотреть канализационные сети из сборных железобетонных элементов с гидроизоляцией.

К проектируемым сетям водоотведения предусмотреть подключение жилых домов с постоянно проживающим населением и потребителей соцкультбыта.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Систем диспетчеризации, автоматизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения не предусматривается.

## Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»

Сведения о  мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Контроль за качеством сточных вод будет осуществляться предприятием согласно графика, где будет определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях биологической очистки в два этапа по следующей технологической схеме:

- механическая очистка (приемная камера с решеткой ручной очистки, иловые карты);

- биологическая очистка (аэратенки, вторичные отстойники).

## Раздел 6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»

Таблица 46

План комплексного развития инфраструктуры Муромского района, модернизации и строительства объектов системы водоснабжения и водоотведения на 2017 – 2030 годы

| Наименование объекта | Ориентир. стоимость, млн. руб | Год реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения и канализационная система п.Зименки - Разработка ПСД «Очистные сооружения и канализационная система п.Зименки» - СМР «Очистные сооружения и канализационная система п.Зименки» | 2,3 21,0 | 2020-2021 2022-2023 | по программе |
| Очистные сооружения и канализационная система с. Булатниково - Разработка ПСД «Очистные сооружения и канализационная система с. Булатниково» - СМР «Очистные сооружения и канализационная система с. Булатниково» | 2,5 22,0 | 2023-2024 2026-2027 | по программе |

## Раздел 7 «Целевые показатели развития  централизованной системы водоотведения»

Целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Качество сточных вод должно соответствовать нормативным документам охраны окружающей среды.  Основным нормативным документом, в котором воплощена концепция нормирования сбросов, является «Методика разработки нормативов допустимых сбросов НДС веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», утвержденная Приказом МПР РФ от 17.12.2007 г. № 333.

Категория надежности насосных станций для очистных сооружений (для населенных пунктов с число жителей до 5тыс. человек) - III.

- показатели качества обслуживания абонентов

Профилактические работы и устранение аварий на сетях и сооружениях системы водоотведения осуществляется персоналом МУП «Ока».

- показатели качества очистки сточных вод

Таблица47

Проектные параметры очистки очистных сооружений п.Зименки

| Наименование показателей | Ед.изм | Параметры очистки | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До очистки | После очистки |  |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 200,0-360,0 | До 15,0 | 95-92,5% |
| БПК | мг/дм3 | До 180 | До 15,0 | 93,8-90,6% |

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Показателем эффективности системы водоотведения является прекращение сбросов  сточных вод в водные объекты ввиду большого поступления стоков и износа оборудования, снижения уровня ПДК вредных веществ в окружающей среде, проведение мероприятий по своевременному устранению утечек стоков и реконструкции канализационных сетей и сооружений.

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод

Реализация мероприятий по совершенствованию системы водоотведения на период до 2028г. предполагает:

- строительство объекта очистных сооружений и канализационной системы пос.Зименки;

- строительство очистных сооружений и канализационной системы с.Булатниково.

Реализация мероприятий позволит улучшить качество очистки сточных вод, исключить загрязнение окружающей среды, прежде всего, водных объектов.

Общая стоимость реализации данных мероприятий составляет 47800 тыс.руб.

## Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования Ковардицкое Муромского района отсутствуют.

Инвентаризация водопроводных сетей и оборудования

Таблица. 48 Ведомость водопроводных колонок, пожарных гидрантов, колодцев

Ковардицкого сельского поселения

| № п/п | Сети водоснабжения | Год ввода | Протяженность,м | Кол-во ВРК | Кол-во ПГ (на балансе поселения) | Кол-во колодцев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Булатниково | 1972 | 6520 | 13 | 4 | 43 |  |
| 2 | д. Мордвиново | 1970 | 130 | 3 | - | 5 |  |
| 3 | п. Зименки | 1974 | 400 | 1 | - | 2 |  |
| 4 | д. Межищи | 1970 | 2130 | 5 | - | 15 |  |
| 5 | ст. Безлесная | 1977 | 1525 | 2 | - | 8 |  |
| 6 | с. Панфилово | 1966 | 1900 | 27 | 8 | 30 |  |
|  |  | 1978 | 700 |  |  |  |  |
|  |  | 1987 | 2300 |  |  |  |  |
|  |  | 1988 | 3550 |  |  |  |  |
| 7 | д. Пестенькино | 1987 | 4700 | 13 | 2 | 45 |  |
| 8 | д.Михайлово | 1986 | 1300 | 5 | - | 10 |  |
| 9 | д.Савково | 1997 | 3000 | 20 | - | 32 |  |
| 10 | с. Лазарево | 1980 | 2000 | 13 | - | 23 |  |
| 11 | д. Ст.Котлицы | 1969 | 1510 | 7 | - | 13 |  |
| 12 | д. Климово | 1969 | 600 | 8 | 1 | 12 |  |
| 13 | д. Зарослово | 1972 | 500 | 4 | 1 | 7 |  |
| ИТОГО |  | 27770 | 131 | 16 | 245 |  |
| По договорам |  |  |  |  |  |  |
| 14 | д. Мишино | 2009 | 3050 | 18 | 11 | 56 |  |
| 15 | с. Булатниково | 2014 | 15846 | 17 | 21 | 184 |  |
| 16 | д. Кривицы | 1965 | 1590 | 20 | 3 |  |  |
| 17 | д. Рамежки (Пестенькино) | 2014 | 13350 | 13 | 13 | 142 |  |
| 18 | п. Зименки | 2009 | 4800 | 1 | 10 | 31 |  |
| Итого |  | 38636 | 69 | 58 | 513 |  |
| Всего |  | 66406 | 200 | 74 | 758 |  |

Таблица 49. Ведомость трубопроводов водоснабжения

Ковардицкого сельского поселения

| № п/п | Сети водоснабжения | Год ввода | Протяженность, м | Материал трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | чугун | сталь | ПНД | асб/ц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Булатниково | 1972 | 6520 |  |  |  |  |
| 2 | д. Мордвиново | 1970 | 130 | 130 |  |  |  |
| 3 | п. Зименки | 1974 | 400 | 400 |  |  |  |
| 4 | д. Межищи | 1970 | 2130 | 1130 | 1000 |  |  |
| 5 | ст. Безлесная | 1977 | 1525 | 1000 | 525 |  |  |
| 6 | с. Панфилово | 1966 | 1900 |  | 1900 |  |  |
|  |  | 1978 | 700 | 700 |  |  |  |
|  |  | 1987 | 2300 | 2300 |  |  |  |
|  |  | 1988 | 3550 |  |  |  |  |
| 7 | д. Пестенькино | 1987 | 4700 |  |  |  |  |
| 8 | д.Михайлово | 1986 | 1300 | 1000 | 300 |  |  |
| 9 | д.Савково | 1997 | 3000 | 2100 | 900 |  |  |
| 10 | с. Лазарево | 1980 | 2000 | 1500 | 500 |  |  |
| 11 | д. Ст.Котлицы | 1969 | 1510 | 1060 | 450 |  |  |
| 12 | д. Климово | 1969 | 600 | 500 | 100 |  |  |
| 13 | д. Зарослово | 1972 | 500 | 410 | 90 |  |  |
| ИТОГО |  | 27770 | 22005 | 5765 |  |  |
| По договорам |  |  |  |  |  |  |
| 14 | д. Мишино | 2009 | 3050 |  |  | 3050 |  |
| 15 | с. Булатниково | 2014 | 15846 |  |  | 15846 |  |
| 16 | д. Кривицы | 1965 | 1590 |  |  |  | 1590 |
| 17 | д. Рамежки (Пестенькино) | 2014 | 13350 |  |  | 13350 |  |
| 18 | п. Зименки | 2009 | 4000 |  |  | 4000 |  |
| Итого |  | 37836 |  |  | 36246 | 1590 |
| Всего |  | 65606 | 22005 | 5765 | 36246 | 1590 |

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Схема расположения водопроводных скважин

Схема водоснабжения с. Ковардицы

Схема водоснабжения с.Булатниково

Схема водоснабжения п.Зименки

Схема водоснабжения д.Иваньково

Схема водоснабжения д.Климово

Схема водоснабжения д.Кривицы

Схема водоснабжения д.Лазарево

Схема водоснабжения д.Михайлово

Схема водоснабжения д.Мордвиново

Схема водоснабжения с.Панфилово

Схема водоснабжения д.Пестенькино

Схема водоснабжения д.Савково

Схема водоснабжения д.Старые Котлицы

Схема водоснабжения д.Федорково

Схема водоснабжения д. Мишино

Схема водоотведения с.Булатниково

Схема водоотведения пос.Зименки

Схема водоотведения с.Панфилово